Liaison BAC PRO –BTS

Groupements B

Mise en place de compléments disciplinaires pour la poursuite d'étude

| Objectif : Définir le produit scalaire de deux vecteurs puis l'utiliser pour déterminer des angles | Durée totale prévisionnelle : Deux séances d’une heure. |
| --- | --- |
| Capacités : Utiliser les trois expressions du produit scalaire de deux vecteurs pour déterminer des longueurs et des angles. | Prérequis : Dans l'espace muni d'un repère orthonormal : Coordonnées cartésiennes d'un point Coordonnées d'un vecteur Normes d'un vecteur |

LA SITUATION PROBLÈME : Par souci d'économie d’énergie, et de pénétration dans l'air d'une voiture, les concepteurs s'imposent la contrainte suivante : « la mesure de l'angle « capot/pare-brise » doit être supérieur à 150° ». Parmi les deux voitures proposées (la Porsche et la Lada 4x4) quelle est celle qui respecte la contrainte citée ci-dessus ? Outil disponible : Logiciel Géogébra

Comment vérifier le bon aérodynamisme d’une voiture ?

Dans le souci de réduire les pertes aérodynamiques, les concepteurs automobiles s'imposent une contrainte : la mesure de l'angle « capot/pare-brise » doit être supérieur à 150°.

A l’aide de Géogébra, vous allez déterminer si les voitures proposées respectent cette contrainte.

Activité d'approche :

- Étude de la Porsche 911.

- Ouvrir le fichier « Aerodynamisme_Porsche911.ggb ». Placer 2 points (qu'on pourra noter A et B) permettant la lecture d'une mesure de l'angle « capot-pare-brise ».

Nous aimerions trouver un moyen mathématique qui permettrait de calculer une mesure de cet angle.

- a. Quels sont les vecteurs qui permettent la lecture de la mesure de l’angle (pare-brise ; capot) ?

b. Représentez-les sur géogébra.

c. Placer le point S tel que =.

- Relever les coordonnées des vecteurs ,  et   puis compléter le tableau ci-dessous :

| Vecteurs (x ; y) | Abscisses x (à 0,01 près) | Ordonnées y (à 0,01 près) | Normes ¦¦ ¦¦ | Normes au carré ¦¦ ¦¦ ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ¦¦ ¦¦ = OA =…... | OA² = …... |
|  |  |  | ¦¦ ¦¦ = OB = ….. | OB² = …... |
|  |  |  | ¦¦ ¦¦ =OS = …... | OS² =……. |

- Calculer la valeur de l'expression  ( ||  || ² - ||  || ² - ||  || ² ) .(Donnée à 0,1 près)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Sachant que l'angle ( ;) est égal à 158,28 °, calculer la valeur de l'expression :

||  || x ||  || x cos ( ;)  (à 0,1 près). Que remarquez-vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A retenir :

Conclusion :

Nous avons alors défini l'outil « produit scalaire », en l'utilisant, déterminer si l’autre véhicule proposé peut être considéré comme aérodynamique.

- Étude de l’aérodynamisme de la Lada 4 x 4.

- On aimerait utiliser la formule précédente afin de déterminer l’angle pare-brise-capot d’une Lada.

Ouvrir le fichier « Aerodynamisme_Lada.ggb »

- Compléter le tableau ci-dessous à l’aide du tableur géogébra : (on pourra choisir une position pour A et B en les déplaçant).

| Vecteurs (x ; y) | Abscisses x | Ordonnées y | Normes ¦¦ ¦¦ | Normes au carré ¦¦ ¦¦ ² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| + |  |  |  |  |

- En utilisant la première définition, calculer le produit scalaire  .

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire la valeur de cos ( ;), puis la valeur de l'angle ( ;).

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Que pouvez-vous conclure sur l'aérodynamisme de la Lada 4 x 4 ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Étude de l’aérodynamisme d’une voiture que vous désirez acheter.

Prenez une photo de la voiture (vue de profil). Etudier l’aérodynamisme de ce véhicule.