|  | SÉQUENCE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET chimiques |
| --- | --- |
|  | ( Évaluation certificative : ( Baccalauréat professionnel ( BEP ( CAP ( Évaluation formative Thème : Son et Lumière Module : SL2 |

ETUDE DU RÔLE DE LA MASSELOTTE SUR UN DIAPASON

( Ce document comprend :

( Une fiche descriptive du sujet destinée au professeur ;

( Une situation d'évaluation destinée au candidat ;

( Une grille d'évaluation / notation destinée au professeur.

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

( MANIPULATIONS

Il appartient au professeur de s'assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

( Matériels utilisés :

| Un diapason Une masselotte Un support | Un ordinateur avec un système d’acquisition Une règle graduée Une console Un capteur |
| --- | --- |

( DÉROULEMENT DE L'ÉVALUATION

Dans un premier temps, le professeur distribue uniquement la première page (du sujet).

Après la vérification de la démarche d'investigation lors de l'appel, le professeur distribue le reste du sujet (protocole expérimental).

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème, afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation.

|  | GRILLE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET chimiques |
| --- | --- |
|  | Nom : Prénom : Établissement : ........................ Ville : .............................. | ( Évaluation certificative : ( Baccalauréat professionnel (BEP ( CAP ( Évaluation formative |
|  |  | Spécialité : Épreuve : Sciences physiques et chimiques Coefficient : 1 |

| Séquence n °1 | Date : .... / ..... / 2012 | Note : | …… / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thème : Son et lumière | Module : SL2 |  |  |
| Professeur responsable : ............................. | Durée : 45 min |  |  |

( Liste des capacités, connaissances et attitudes évaluées

| Capacités | - Réaliser un montage expérimental à partir d’un schéma ; - Exécuter un protocole expérimental ; - Utiliser et régler un appareil de mesure ; - Mesurer la période, calculer la fréquence d’un son pur ; - Rendre compte d’observations. |
| --- | --- |
| Connaissances | - Savoir qu’un son se caractérise par une fréquence exprimée en hertz, et un niveau d’intensité acoustique exprimé en décibel; - Connaître la relation entre la fréquence d’un son et sa période. |
| Attitudes | - Rigueur et précision. - Goût de la recherche, créativité. |

( Évaluation

|  | Compétences | Aptitudes à vérifier | Questions | Appréciation du niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité expérimentale | S’approprier | rechercher, extraire et organiser l’information utile, comprendre la problématique du travail à réaliser, montrer qu’il connaît le vocabulaire, les symboles, les grandeurs, les unités mises en œuvre. | Appel 1 Q 1 | /0.5 |
|  | Analyser | analyser la situation avant de réaliser une expérience, formuler une hypothèse, - proposer une modélisation, choisir un protocole ou le matériel / dispositif expérimental. | Appel 1 Q 2 | /1 |
|  | Réaliser | organiser son poste de travail, mettre en œuvre un protocole expérimental, utiliser le matériel choisi ou mis à sa disposition, manipuler avec assurance dans le respect des règles élémentaires de sécurité. Ranger le poste de travail. | Appel 2 : Q 2 Appel 3 : Q 2.1 Appel 4 : Q 2.3 et Q 2.4 Appel 6 | /2 /0.5 /0.5 /0.25 |
|  | Valider | exploiter et interpréter des observations, des mesures, vérifier les résultats obtenus, valider ou infirmer une information, une hypothèse, une propriété, une loi … | Appel 4 : Q 2.4 et Q 2.5 Appel 5 : Q 3 | /1 /1.25 |
|  | / 7 |
| Compte Rendu écrit et oral | Communiquer | rendre compte d’observation et des résultats des travaux réalisés, présenter, formuler une conclusion, expliquer, représenter, argumenter, commenter. | Appel 3 : Q 2.2 Appel 6 : Q 3.4 Appel 6 : Q 3.5 Conclusion : Q 3.6 | /0.5 /1 /1 /0.5 |
|  | / 3 |
|  |  |  | TOTAL | / 10 |
|  | GRILLE D'ÉVALUATION EN SCIENCES PHYSIQUES ET chimiques |
|  | Nom : Prénom : Établissement : ...................................... Ville : ................................... | ( Évaluation certificative : ( Baccalauréat professionnel (BEP ( CAP ( Évaluation formative |
|  |  | Spécialité : Épreuve : Sciences physiques et chimiques Coefficient : 1 |

| Séquence n °1 | Date : .... / ....... / .......... | Note : | …… / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Thème : Son et lumière | Module : SL2 |  |  |
| Professeur responsable : Mme MADOZ | Durée : 45 min |  |  |

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. L'emploi des calculatrices est autorisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur". |
| --- | --- |

ÉTUDE DU RÔLE DE LA MASSELOTTE SUR UN DIAPASON

|  | Problématique : Les sons sont émis par des corps animés d’un mouvement vibratoire. Ces vibrations sont transmises à l’air qui nous entoure puis se propagent dans toutes les directions jusqu’à nos oreilles. Lors d’un concert, une guitare électrique transmet un son. Comment retrouver à quelle hauteur correspond la note « La 3 » émise par la guitare? ..................................................................................................... ..................................................................................................... |
| --- | --- |

Partie A Comment retrouver à quelle hauteur correspond un « la 3 »?

- Parmi les propositions suivantes, préciser celle qui semble être la plus pertinente pour répondre au problème posé :

( Déterminer la fréquence d’un son.

( Déterminer la vitesse de propagation d’un son.

( Connaître le timbre d’un son.

( Autre méthode de votre choix à expliquer.

- Proposer une (des) démarche(s) expérimentale(s) pour mesurer la fréquence d’un son.

………………………………………………………………………...............................................................

……………………………………………………………………...............................................................…

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………...............................................................……………………………………………………………………………………...............................................................…………………………………………………………………………………………………………….…………..

|  | Appel N°1 : Appeler l’examinateur afin d'expliquer le montage proposé et le protocole permettant de répondre à la problématique. |
| --- | --- |

TRAVAIL A RÉALISER

Partie B   Mesures de la fréquence du son émis par le diapason.

2. Réaliser le montage expérimental schématisé ci-dessous :

- Fixer la masselotte sur une des branches du diapason.

Sa position est repérée par la valeur x comme l’indique le schéma ci-contre.

- Placer la masselotte en x = 0 cm.

|  | Appel N°2 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage et qu’il prépare le système d’acquisition |
| --- | --- |

Devant l’examinateur :

- Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ;

- Démarrer l’acquisition ;

- Faire vérifier l’acquisition.

2.1. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période T0 du son émis (arrondir à la 5ème décimale).

T0 = ……………… s

2.2. Calculer la fréquence du son émis (f =  ; f en hertz et T en seconde).

Calcul de f0 :

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Valeur de f0 arrondie à l’unité : f0 = …………………………………

|  | Appel N°3 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le montage et qu’il prépare le système d’acquisition |
| --- | --- |

Devant l’examinateur :

-	Placer la masselotte en x = 1 cm ;

-	Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ;

-	Démarrer l’acquisition ;

-	Faire vérifier l’acquisition.

2.3. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période T1 du son émis (arrondir à la 5ème décimale).

T1 = ……………… s

2.4. Reporter les valeurs de T0 et T1 (arrondies à la 5ème décimale) dans le tableau :

| x (en cm) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (en s) |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.5. Recommencer la manipulation précédente en plaçant successivement la masselotte aux positions indiquées dans le tableau et le compléter.

|  | Appel N°4 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie le tableau de valeurs et qu’il prépare la feuille de calcul. |
| --- | --- |

Devant l’examinateur :

-	Saisir les valeurs du tableau dans la feuille de calcul ;

A l’aide des fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique) :

-	Faire calculer les valeurs correspondantes de chaque fréquence f ;

-	Faire apparaître à l’écran la courbe lissée représentant les variations de la fréquence f en fonction de la position x.

3. Exploitation des résultats.

3.1. A l’aide de la documentation, cocher la proposition qui correspond à vos observations :

( Plus la masselotte est proche de la position x = 0, plus le son du diapason est grave.

( Plus la masselotte est proche de la position x = 0, plus le son du diapason est aigu.

( La position de la masselotte ne change pas le son du diapason.

3.2. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la valeur de x pour que le diapason émette un son de fréquence fA = 440 Hz.

fA = 440 Hz lorsque x = ………………

3.3. Placer la masselotte à la position x ainsi déterminée.

|  | Appel N°5 : Appeler l’examinateur pour qu’il vérifie la valeur de x, la position de la masselotte et qu’il prépare le système d’acquisition. |
| --- | --- |

Devant l’examinateur :

-	Taper d’un coup sec sur le diapason avec le maillet ;

-	Démarrer l’acquisition ;

-	Faire vérifier l’acquisition.

3.4. En utilisant les fonctionnalités du logiciel (voir fiche technique), lire à l’écran la période TB du son émis puis calculer la fréquence fB.

TB = …..………………         fB = …..………………

3.5. Comparer la fréquence fB calculée avec la fréquence fA lue sur le graphique :

…………………………………………………………………………………………………………………………….

3.6. Répondre à la problématique : Comment retrouver à quelle hauteur correspond un « La 3 »?

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Remise en état du poste de travail

|  | Appel N°6 : Faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document à l’examinateur. |
| --- | --- |

DOCUMENTATION TECHNIQUE

La hauteur d’un son est définie par sa fréquence exprimée en hertz. Ci-dessous est reproduite la gamme de fréquences auxquelles est sensible l’oreille.

| de 30 à 100 Hz | de 100 à 300 Hz | de 300 à 1 250 Hz | de 1 250 à 5 000 Hz | de 5 000 à 16 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| son très grave | son grave | son médium | son aigu | son très aigu |

Voici la correspondance entre les notes émises par un piano et leur fréquence en hertz.

# Footnotes

Les capacités, connaissances et attitudes évaluées sont issues du programme et du référentiel de certification du diplôme préparé.

L’évaluation porte nécessairement sur des capacités expérimentales. Des appels permettent de s’assurer de la compréhension, de valider les choix / les hypothèses, d’évaluer l’exécution des manipulations et de prendre en compte la communication écrite et/ou orale.

La compétence « Être autonome, Faire preuve d’initiative » est prise en compte au travers de l’ensemble des travaux réalisés par l’élève. Les appels sont des moments privilégiés pour en apprécier le degré d’acquisition.

Le professeur peut utiliser toute forme d’annotation lui permettant de noter l’activité expérimentale sur 7 points et la partie compte rendu sur 3 points.