Activité :

1/ Quels sont les Eléments de Protection Individuel (EPI) nécessaires à l’utilisation d’un poste à soudure à l’arc ?

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Document 1 :

2/ Quel est l’utilité de chaque EPI ?

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3/ Citer les dangers que représente la soudure à l’arc pour les yeux et la vision :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

document 2 :

4/ Réaliser les expériences suivantes :

Expérience 1 : Situation à l’atelier

 Porter les EPI adaptés.
Avec le luxmètre, faire une mesure de la luminosité, en plaçant la cellule à 50 cm de la source lumineuse du poste à souder

..........................................................................................…………………..

Données : l’unité de mesure de la luminosité est le lux.

Expérience 2 : Situation en salle

Avec le luxmètre, faire une mesure de la luminosité en plaçant la cellule derrière la vitre d’une fenêtre donnant sur l’extèrieur :

..........................................................................................…………………..

Expérience 3 : Situation en salle

Avec le luxmètre, faire une mesure de la luminosité en plaçant la cellule sur votre bureau de la salle de classe préalablement éclairé.

..........................................................................................…………………..

Expérience 4 : Situation en salle obscure

Avec le luxmètre, faire une mesure de la luminosité en plaçant la cellule sur votre bureau de la salle de classe obscure après avoir baissé les stores et éteint les lumières.
..........................................................................................…………………..

5/ Classer les valeurs obtenues de ces 4 expériences dans l’ordre croissant.
..........................................................................................…………………..

Mesure d’un éclairement
Grandeurs caractéristiques d’un rayonnement lumineux :

Aire S (en m²)

Distance d (en m)
Puissance absorbée P (w)

×K
Flux lumineux L (lm)

Eclairement
E (lx)
Le flux lumineux :
Une source de lumière qui émet un faisceau lumineux envoie un flux énergétique L qui est lié à la puissance électrique P de la source par :
ΦL  K  P
avec L en lumen (lm) et P en W.
K est l’efficacité lumineuse de la source lumineuse. Il s’exprime en lm/W
L’éclairement :
Une quantité de lumière reçue se mesure en lux (lx) à l’aide d’un luxmètre.
L’éclairement E d’une surface d’aire S traversée par un flux lumineux L est donnée par :
{E =Φ_L over S}
avec E en lux (lx), L en lumen (lm) et S en mètre carré (m²)
L’éclairement E est inversement proportionnel au carré de la distance d qui sépare la source lumineuse et le point où on réalise la mesure.
{E =K times Φ_L over {d ²}}
Distance d (m) Éclairement E (lx) Flux lumineux L (lm)

Document 3 :

Exercices
Exercice n°1 :
L’éclairage dans un bâtiment est assuré par des lampes au sodium. Les caractéristiques de la lampe données par le constructeur sont les suivantes :
Type : Sodium haute pression
Description : Lampe satinée
Puissance absorbée : P = 1 000 W
Coefficient d’efficacité : K = 150 lm/W
Quel est l’appareil de mesure de l’éclairement ?
____________________________________________________________________________________
Quel est le flux lumineux L fourni par cette lampe ?
____________________________________________________________________________________
L’aire de la surface d’éclairement est de 314 m², calculer l’éclairement E en lux de cette zone, arrondi à 0,1 lux.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Les normes d’éclairement pour un atelier d’horlogerie nous indiquent des valeurs comprises entre 500 et 1 000 lux. Cet éclairage est-il conforme à la norme ? Justifier votre réponse.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Exercice n°2 :
L’ampoule du phare avant d’une moto a les caractéristiques suivantes :
Ampoule à casquette : 12V/35W
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
1. La forme du phare permet d’obtenir un flux lumineux L de 12 000 lumens sur une surface d’aire égale à 16 m²
  1. Calculer l’éclairement E de la surface S.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

  1. L’éclairement est estimé suffisant s’il correspond à celui d’un grand magasin.
En utilisant les valeurs d’éclairement données ci-dessous, expliquer si l’éclairement du phare semble suffisant.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Quelques valeurs d’éclairement : Plein soleil : 100 000 lux
 Ciel couvert : 25 000 lux
 Studio ciné-TV : 20 000 lux
 Grand magasin : 500 à 700 lux
 Plan de travail : 200 à 1000 lux
 Pleine lune : 0,2 lux