Chauffage par le sol

| On désire chauffer un atelier par un procédé à basse température, en noyant dans la dalle de cet atelier un câble électrique. Deux modèles de câbles en aluminium sont proposés : ( CALENDAL : section s = 44 mm² ( BICALENDAL : section s = 25 mm² ( L'alimentation électrique est triphasée et un transformateur fournit une haute intensité et une très basse tension de sécurité 24 V ( U ( 32 V. |  |
| --- | --- |

1. Pour une puissance fournie P = 4,5 kW, les courbes permettant d'obtenir la longueur L (m) de câble en fonction de la tension U (V) ont les équations suivantes :

CALENDAL :		L = 0,327 U 2

BICALENDAL :		L = 0,185 U 2

Un chauffagiste doit installer un système de chauffage par le sol.

Comment choisir le type de câble à utiliser ?

1.1. Tracez ces courbes : (à l'aide du logiciel sine qua non)

( Ouvrir le logiciel Sine qua non

( Cliquer sur Définir puis Repère.

( Compléter les champs comme indiqué ci-dessous

( Puis valider.

( Cliquer sur Définir puis Fonction f(x)

( Compléter les champs proposés par : f1(x) = 0,327 x2,  f2(x) = 0,185 x2, sélectionner la couleur noire pour f1(x), et rouge pour f2(x).

1.2. Cocher le type de courbes tracées :

| ( droite | ( hyperbole | ( parabole | ( sinusoïde |
| --- | --- | --- | --- |

2. Le chauffage de l'atelier nécessite L = 250 m de câble. Pour  cela il convient de déterminer la tension correspondante pour chaque type de câble.

ÉTUDE CALENDAL

2.1. Résoudre à l'aide de Sine qua non,  f1(x) = 250.

En déduire par lecture graphique la tension correspondante.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Résoudre par le calcul l'équation 0,327 x2 = 250.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Indiquer la valeur de la tension nécessaire pour 250 m de câble Calendal : ……………………………

ÉTUDE BICALENDAL

|  | Appel n° 1 : appeler le professeur afin de lui proposer une méthode permettant de déterminer la tension nécessaire à l'utilisation de 250 m de câble Bicalendal. |
| --- | --- |

2.3. Indiquer la valeur de la tension nécessaire pour 250 m de câble Bicalendal :

3. Le transformateur fournit une tension comprise entre 24 V et 32 V.

3.1. Cocher en tenant compte des résultats précédents le type de câble adapté à une longueur de 250 m.

| ( Calendal | ( Bicalendal |
| --- | --- |

3.2. Justifier ce choix : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..