RÔLE D'UN FUSIBLE ÉLECTRIQUE

( Ce document comprend :

( une fiche descriptive du sujet destinée au professeur ;

( une situation d'évaluation destinée au candidat ;

( une grille d'évaluation / notation destinée au professeur.

FICHE DESCRIPTIVE DU SUJET DESTINÉE AU PROFESSEUR

( MANIPULATIONS

Il appartient au professeur de s'assurer, en fonction des matériels disponibles, de la faisabilité des travaux demandés et de procéder aux adaptations éventuelles.

( Matériels utilisés :

( Un générateur 12 V

( Un interrupteur

( Trois lampes 12 V - 100 mA

( Un fusible.

( DÉROULEMENT DE L'ÉVALUATION

Dans un premier temps, le professeur distribue uniquement la première page.

Après la vérification de la démarche d'investigation lors de l'appel, le professeur distribue le reste du sujet (protocole expérimental).

Le professeur évaluateur intervient à la demande du candidat. Il intervient en cas de problème, afin de permettre au candidat de réaliser la partie expérimentale attendue ; cette intervention est à prendre en compte dans l'évaluation.

| Discipline : | Sciences | Durée : | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité(s) : | CME2 – Confort dans la maison et dans l'entreprise |
| Secteur(s) : | Tous secteurs industriels |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Établissement – Ville : | Date : | Note : | … / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

RÔLE D'UN FUSIBLE ÉLECTRIQUE

| Critères d'évaluation ou appel | Barème | Note |
| --- | --- | --- |
|  | Note : … / 10 |

| Discipline : | Sciences | Durée : | 30 | min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unité(s) : | HS 2 – Comment établir la composition d'un liquide d'usage courant ? |
| Secteur(s) : | Tous secteurs industriels |
| ( La clarté des raisonnements et la qualité de rédaction interviendront dans l'appréciation des copies. ( Calculatrice électronique autorisée : oui |

| Établissement – Ville : | Date : | Note : | … / 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM – Prénom du candidat : |  |  |
| Professeur responsable : |  |  |

|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie "Appeler l'examinateur". |
| --- | --- |

RÔLE D'UN FUSIBLE ÉLECTRIQUE

1. Lire l'extrait d'un article du quotidien Ouest-France

| Des incendies domestiques de plus en plus fréquents |
| --- |
| «Rien n'est aux normes» La cause principale est presque toujours la même, les défauts d'une installation vétuste, comme nous l'expliquait un électricien de Rennes, Didier Acacio de Vinassan : «Quand on intervient dans certaines habitations on prend peur, rien n'y est aux | normes, à commencer par l'isolation avec des fils anciens de section 1,5 mm2, qui passent dans des boîtiers en porcelaine, souvent derrière les tapisseries dans des zones humides. Au bout il y a la machine à laver, le lave-vaisselle, cela crée de la surchauffe et le court-circuit». |

2. Indiquer les principales causes de l'incendie d'origine électrique :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

3. Indiquer le composant électrique qu'il faut ajouter pour éviter le départ d'incendie.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Dans une installation domestique, indiquer le mode de branchement de chaque appareil :

| ( en dérivation | ( en série |
| --- | --- |

5. Schématiser, en vous aidant de la réponse précédente, une installation électrique domestique comprenant :

( Un générateur 12 V

( Un interrupteur

( Trois lampes 12 V - 100 mA

( Un fusible - Symbole :

Remarque : le fusible doit protéger la totalité de l'installation

La valeur du fusible est de 250 mA.

6. Cocher la réponse exacte, parmi les propositions suivantes, lorsqu'on ferme le circuit :

| ( Le fusible fond | ( le fusible ne fond pas |
| --- | --- |

RÔLE DU FUSIBLE

7. Réaliser le montage 1

( Alimenter le circuit en courant continu sous une tension de 12 V.

( Utiliser l'ampèremètre sur le calibre 10 A.

| SCHÉMA DU MONTAGE 1 |  |
| --- | --- |

|  | Appel n° 1 : faire vérifier le montage, l'interrupteur devra être ouvert ; fermer le circuit devant l'examinateur |
| --- | --- |

8. Relever la valeur de l'intensité I1 :		I1 = ………… mA

( Ouvrir le circuit. (Ne pas démonter le montage)

9. Réaliser le montage 2, on ajoute la lampe L2 en dérivation aux bornes de la lampe L1 :

| SCHÉMA DU MONTAGE 2 |  |
| --- | --- |

10. Relever la valeur de l'intensité I2		I2 = ………… mA

( Ouvrir le circuit. (Ne pas démonter le montage)

11. Ajouter sur le schéma ci-dessous, une lampe L3 en dérivation avec la lampe L2

| SCHÉMA DU MONTAGE 3 |  |
| --- | --- |

12. Réaliser le montage 3

13. Relever la valeur de l'intensité I3: 		I3 = ………… mA

( Laisser le montage en fonctionnement.

14. Décrire ce qui  se passe après quelques instants ?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

On sait que le fusible utilisé admet une intensité maximale Ifusible = 250 mA.

15. Comment varie l'intensité lorsqu'on augmente le nombre de lampes ?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

16. Que se passe-t-il lorsqu'on dépasse l'intensité nominale du fusible?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

17. À la maison, lorsqu'on rajoute des appareils sur une même prise, l'intensité délivrée par la prise est-elle modifiée ? Expliquer pourquoi.

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

18. Quels sont les risques encourus si on surcharge une prise électrique ? Dans ce cas, à quoi sert le fusible installé dans le circuit d'alimentation ?

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

|  | Appel n° 2 : faire vérifier la remise en état du poste de travail et remettre ce document au professeur. |
| --- | --- |