Confort acoustique ... !

- TP cours -

Situation.

Dans la salle de technologie située au-dessus de l’atelier de menuiserie, on a mesuré un niveau d’intensité sonore de 70 dB, au niveau du sol constitué d’une dalle de béton, et lorsque les machines-outils fonctionnent. Le CFA souhaite améliorer le confort acoustique de cette salle et confier le projet à des apprentis.

Le directeur hésite entre 4 revêtements de sol de même épaisseur :

- 2 rigides : carrelage en grès ou plancher stratifié,

- 2 souples : lino en PVC ou moquette.

Problématique :

Lequel de ces revêtements de sol assurera le meilleur confort acoustique ? Expliquez votre choix.

Proposer une réponse à la problématique.

| C1 | C2 |
| --- | --- |
| ++ | ++ |
| + | + |
| - | - |
| - - | - - |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protocole expérimental.

On souhaite, à l’aide du matériel mis à disposition, mettre en place une expérience permettant de connaître la note de musique émise par un diapason.

| C1 | C2 |
| --- | --- |
| ++ | ++ |
| + | + |
| - | - |
| - - | - - |

1. Cocher le matériel nécessaire.

 Générateur de courant continu

 GBF

 Haut-parleur

 Microphone

 Oscilloscope

 Sonomètre

 Thermomètre

 Fils de connexion

 Caisson acoustique

 Dynamomètre

 Règle

2. Décrire le protocole expérimental permettant de répondre à la problématique.

| C2 | C0 |
| --- | --- |
| ++ | ++ |
| + | + |
| - | - |
| - - | - - |

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel n° 1 : appeler le professeur pour justifier vos réponses.

3. Réaliser le montage suivant :

- La fréquence du GBF est fixée à 1 500 Hz durant toute l’expérience.

C3

++

+

-

- -

3.1. Sans paroi amovible :

- Régler l’amplitude du GBF afin d’obtenir 70 dB.

Appel 2 : faire vérifier le montage et les réglages.

3.2. Placer un matériau dans le caisson acoustique.

- Mesurer le niveau d’intensité acoustique L.

- Relever la valeur : L = ………………………

| C3 | C4 |
| --- | --- |
| ++ | ++ |
| + | + |
| - | - |
| - - | - - |

- Recommencer l’expérience avec les différents matériaux mis à disposition.

- Compléter le tableau.

| Revêtement de sol | Carrelage en grès | Plancher en stratifié | Lino en PVC | Moquette |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique L (dB) |  |  |  |  |
| Atténuation phonique (dB) |  |  |  |  |

4. Observations et exploitation.

C4

++

+

-

- -

Classer les revêtements de sol du moins bon isolant phonique au meilleur.

5. Conclusion.

| C4 | C0 |
| --- | --- |
| ++ | ++ |
| + | + |
| - | - |
| - - | - - |

Répondre à la problématique en justifiant.

« Lequel de ces revêtements de sol assurera le meilleur confort acoustique ? »

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

ESSENTIEL

Je dois savoir :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Je dois être capable :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

# Text boxes

GBF

HP

paroi amovible :

matériau étudié

caisson acoustique

sonomètre

f = 1 500 Hz

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Pouvoir isolant croissant