| 2nde BAC PRO | Eclairage au sein des ateliers | Vie en entreprise |
| --- | --- | --- |

Modules traités :

- Electricité : Comment caractériser et exploiter un signal électrique ?

- Optique : Comment caractériser et exploiter un signal lumineux ?

Problématique :

Comment gérer l’éclairage en atelier ?

Proposer une démarche expérimentale permettant de répondre à la problématique.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

C2 Raisonner

C5 Communiquer

Exemples d’hypothèses élèves :

« C’est automatique ».

« Détecteur de mouvements ».

« Détecteur de lumière (fermeture des volets, éclairage des stocks dans la nuit : c’est de l’électricité) ».

« Comment faire pour passer de la lumière à l’électricité ? ».

« Il faut un « appareil » qui transforme la lumière en électricité : ça s’appelle un capteur ».

Hypothèses et termes retenus :

« Transformation de la lumière en électricité ».

Notion de « capteurs » pour assurer le déclenchement des volets électriques et des néons.

| C1 S’approprier C3 Réaliser Appel C3 Réaliser Appel C5 Communiquer C3 Réaliser Appel C5 Communiquer C1 S’approprier C3 Réaliser C4 Valider Appel C5 Communiquer C1 S’approprier C2 Raisonner C3 Réaliser C4 Valider Appel C5 Communiquer C1 S’approprier C2 Raisonner C3 Réaliser C4 Valider Appel C5 Communiquer C3 Réaliser C4 Valider Appel C5 Communiquer | Fonctionnement d’une photorésistance Montage Variation de la résistance en fonction de l’éclairement Méthode 1 : A partir de la loi d’ohm (non explicitée dans cette activité), Méthode 2 : Mise en évidence du fonctionnement d’une photorésistance à l’aide d’un ohmmètre et d’un luxmètre. Mesures : Placer la photorésistance dans un caisson fermé (éclairement nul) puis l’ouvrir progressivement jusqu’à ouverture totale (éclairement maximal). Pour chacun des différents éclairements (déterminés à partir d’un luxmètre), relever la valeur de la résistance associée (en ohm). Ordres de grandeur : Luminosité normale (ciel couvert) : R = 250 Ω, Obscurité : R = 2000 Ω. Eclairement E (lux) Résistance R (Ω) Observation/conclusion : la résistance diminue lorsque l’éclairement augmente. Fonctionnement des volets électriques Déclenchement du moteur des volets électriques Montage : La photorésistance et le moteur sont placés en série avec l’alimentation. Observation : Le moteur se met en route lorsque la photorésistance est éclairée. Valeur de l’éclairement et/ou de la photorésistance permettant un fonctionnement optimal du moteur (indication plaque signalétique) Mesures : Déterminer l’éclairement (en lux) nécessaire pour que le moteur fonctionne : Avec une photorésistance de 30 ( : Avec une photorésistance de 400 ( : Conclusion : En déduire la valeur de la photorésistance (en Ω) permettant une ouverture des volets la plus matinale possible (éclairement faible) : Fonctionnement des néons Comment permettre l’extinction automatique des néons de l’atelier lorsque l’éclairement extérieur est suffisant ? Proposer un protocole expérimental permettant de répondre à cette problématique : ……………………………………………………………………………………... ………………………………..…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………...…. Montage : une résistance R et une diode (simulant un néon de l’atelier) sont placées en série sur l’alimentation. La photorésistance est placée en parallèle sur la diode. Tension 6 V – résistance 220 ( Préconisation : utiliser une photorésistance de 30 ( (aucun fonctionnement lors de l’éclairage pour une valeur de 400 (). Observations : Lorsque l’éclairage est important, la diode est éteinte. En l’absence de lumière, la diode est allumée. Loi des mailles : UGénérateur = UDiode + UR Conclusion : L’éclairage de l’atelier se déclenche lorsque l’éclairement devient trop faible. |
| --- | --- |

| Compétences | C1 S’approprier | C2 Raisonner | C3 Réaliser | C4 Valider | C5 Communiquer | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | / 10 |

# Text boxes

Ω

E

Résistance (Ω)

Eclairement (lux)