| Session … | Épreuve de contrôle du baccalauréat professionnel SCIENCES PHYSIQUES et CHIMIQUES | SUJET SP0 |
| --- | --- | --- |

SL4 / HS4 : FACTEUR D’AGRANDISSEMENT D’UN OBJECTIF PHOTO

La macrophotographie, c'est l'art de photographier plein cadre les petits objets. Un objectif « macro » doit permettre d’obtenir une image au moins aussi grande que l’objet. Certains, très rares, atteignent des grandissements plus élevés encore, l'image est alors plus grande que l’objet.

L’objectif « macro » ci-contre est assimilable à une lentille convergente de distance focale :

= f ’ = 17 mm.

Pour un réglage donné, le capteur de lumière est situé à 6 cm du centre optique de la lentille, ( = 6 cm).

La notice de cet objectif indique
un grandissement de 2,5 pour ce réglage.

Est-ce correct ?

Parmi les propositions suivantes, préciser celle(s) qui vous semble(nt) être la (ou les) plus pertinente(s) pour répondre le plus précisément possible au problème posé :

( Vérifier l’affirmation en réalisant un schéma adapté.

( Calculer  à l’aide de la formule de conjugaison  et en déduire le grandissement.

( Calculer la vergence  et en déduire le grandissement.

( Autre méthode de votre choix à expliquer.

# Footnotes

Là où se forme l’image

# Text boxes

- Calculer  à l’aide de la formule de conjugaison  :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire l’agrandissement en utilisant la formule :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Calculer la vergence à l’aide de la formule  :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- En déduire l’agrandissement en utilisant la formule  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

À partir d’une ou plusieurs des suggestions ci-autour, répondre le plus précisément possible à la problématique.

Utiliser un schéma :

- Tracer les rayons lumineux et dessiner l’objet AB (placer les points A et B).

- Déterminer graphiquement :  : 	 et   :

- Déterminer graphiquement la taille de l’objet :

- Calculer l’agrandissement en utilisant la formule  :