TP Arduino : détecteur d’obscurité – allumage d’un éclairage.

1) allumage d’un éclairage (Diode Electro-Luminescente)

On souhaite tester le fonctionnement de la DEL en la faisant clignoter

0,5s éteinte → 1,5s allumée.

Montage à réaliser : on va monter une DEL protégée par une résistance R=220 Ω, alimentée par un Arduino (port 8 et GND)

Programmation :

Compléter les pointillés

Téléversez le programme dans Arduino en appuyant sur cette touche

2) Comment utiliser une photorésistance ?

Utilisation d’une photorésistance :

Expérience : influence de la lumière sur la résistance de la photorésistance.

- Placer la photorésistance aux bornes d’un ohmmètre

- Mesurer la résistance en pleine lumière : Rpr = ………. …

- Mesurer la résistance dans l’obscurité :   Rpr = ………. …

Conclusion : plus la lumière est faible, plus la résistance est ………………….

La photorésistance est donc un capteur de …………………...

Montage : diviseur potentiométrique

R1 représente la photorésistance

R2 = 330 Ω

Tension d’alimentation Ve = 5 V

Calculer la tension aux bornes de la photorésistance dans l’obscurité.

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

3) Détection de la baisse de luminosité

Montage :

le programme :

Par quoi remplacer les pointillés ?

La DEL doit s’allumer lorsque la luminosité devient faible.

Ouvrir le moniteur série (mais si c’est en haut à droite)

Expérimentez et trouvez la valeur de la tension minimale permettant de déclencher la diode .

Votre valeur : ……….. V.

Remplacez les pointillés par votre valeur, enlevez les « // » de début de ligne (pour activer la ligne) et téléversez votre programme.

Faire vérifier votre montage finalisé.

Classe : seconde

Matière : sciences physiques

Partie du programme : Optique : comment caractériser et exploiter un signal lumineux ?